新沂市万和矿业有限公司年产8000吨石英制品技改扩建项目

竣工环境保护验收意见

2021年4月10日，新沂市万和矿业有限公司对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批意见等要求，在新沂市主持召开了新沂市万和矿业有限公司年产8000吨石英制品技改扩建项目竣工环境保护验收会。参加会议的有新沂市万和矿业有限公司（建设单位），徐州市工程咨询中心有限公司（验收报告编制单位）等单位人员及邀请的3名专家（名单附后）。

与会人员现场核查了项目建设运营期环保工作落实情况，查阅建设项目环境影响报告表、竣工环境保护验收监测报告、项目验收环保工作总结及相关材料，根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求，经认真讨论形成环保验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

新沂市万和矿业有限公司投资5000万元于徐州市新沂市唐店镇249省道西工业聚集区建设新沂市万和矿业有限公司年产8000吨石英制品技改扩建项目，该项目总用地面积约8525.31m2，项目投产后，年产8000吨石英制品。

2、项目建设过程及环保审批情况

2020年11月，新沂市万和矿业有限公司委托徐州市工程咨询中心有限公司编制完成了《新沂市万和矿业有限公司年产8000吨石英制品技改扩建项目环境影响报告表》，徐州市新沂生态环境局于2020年12月14日以新环许[2020]126号文对该报告表予以批复。

3、投资情况

总投资5000万元，其中环保投资60万元。

二、验收范围及监测时间

本次验收主要针对新沂市万和矿业有限公司年产8000吨石英制品技改扩建项目及配套废气、废水污染防治设施、噪声达标情况、固废的处理处置情况等。

2021年3月13日-3月14日徐州恒环环境技术有限公司对该项目废气、废水、噪声进行了竣工环境保护验收监测。

三、工程变动情况

1、建设内容变化情况

无相关变化情况。

2、环保措施变化情况

无相关变化情况。

四、环境保护设施建设及验收监测情况

1、废水

（1）环评批复要求

项目无生产废水，项目产生的生活污水经化粪池处理后，达到新沂市城市污水处理厂接管标准后进入新沂市城市污水处理厂统一处理达标后排放，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准。

（2）现场核查情况

实际运营过程中厂区建化粪池，生活污水经化粪池处理后排入市政管网，最后进入新沂市城市污水处理厂统一处理达标后排放。

（3）验收检测结果

验收检测结果表明，生活污水的化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷监测结果均符合新沂城市污水处理厂接管标准及排放标准。

2、废气

（1）环评批复要求

本项目营运期产生的废气主要为破碎、磁选、筛分、球磨、分选和产品堆场、装卸、运输等过程产生的粉尘。项目各工序废气经收集后，分别采用《报告表》所述的脉冲式布袋除尘等方式处理达标后，通过各自排污筒排放；废气处理设施处理能力、工艺、效率及排气筒高度须符合《报告表》要求，确保大气污染物排放达到相关标准。项目所有生产活动须在密闭车间内进行，各生产工序（包括进料廊道等）须密封，现有加工车间、分级车间、新建包装车间等各设备密闭操作；原辅材料须入库堆放，仓库密封，安装喷淋设施并定期喷洒。安装摄像头对封闭堆场、仓库料仓、运输道路、生产车间等扬尘污染治理设施重点位置进行监控，视频监控设施摄像头均为360度，具备与环保部门联网的条件，且配置硬件具备将视频数据保存3个月的条件。本项目产生的破碎工序、破碎筛分车间磁选工序、筛分工序、球磨工序、分选工序等工序粉尘经集气罩收集+脉冲式布袋除尘器+沉降室处理达标后，通过15m高排气筒（1#）排放；磁选工序粉尘经集尘罩+脉冲式布袋除尘器+沉降室处理达标后，通过15m高排气筒（2#）排放；项目产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，同时应满足《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）表2中限值要求。加强生产管理，车间通风、厂区绿化和工艺控制等措施，减少和控制无组织粉尘的产生和排放，厂区周界粉尘无组织排放浓度应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放监控浓度限值。本项目实施后，卫生防护距离为磁选车间外50m，破碎车间外50m，球磨车间外50m，即南厂界、北厂界及东厂界外50m，西厂界外8m。该卫生防护距离内不得有学校、医院等环境敏感保护目标，今后在卫生防护距离内，不得建设学校、医院等环境敏感保护目标。

（2）现场核查情况

项目所有生产活动在密闭车间内进行，各生产工序（包括进料廊道等）进行了密封，现有加工车间、分级车间、新建包装车间等各设备进行了密闭操作；原辅材料入库堆放，仓库密封，定期派人进行洒水抑尘。安装摄像头对封闭堆场、仓库料仓、运输道路、生产车间等扬尘污染治理设施重点位置进行监控，视频监控设施摄像头均为360度，且配置硬件具备将视频数据保存3个月的条件。本项目产生的破碎工序、破碎筛分车间磁选工序、筛分工序、球磨工序、分选工序等工序粉尘经集气罩收集+脉冲式布袋除尘器+沉降室处理达标后，通过15m高排气筒（1#）排放；磁选工序粉尘经集尘罩+脉冲式布袋除尘器+沉降室处理达标后，通过15m高排气筒（2#）排放。企业加强了生产管理，并进行采取厂区绿化和工艺控制等措施，减少和控制无组织粉尘的产生和排放。

（3）验收检测结果

验收检测结果表明，破碎工序、破碎筛分车间磁选工序、筛分工序、球磨工序、分选工序，磁选车间磁选工序废气处置设施出口的排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，废气处理后经15m排气筒排放。厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

3、噪声

（1）环评批复要求

建设项目运营期主要噪声源为破碎机、振动筛、球磨机等机械设备。应优先选用低噪声设备，同时合理布局，加固基础，采取必要的隔声减震防噪措施，防治噪声污染。项目运营期，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（2）现场核查情况

建设项目运营期采取了选用低噪声设备，合理布局，加固基础，并采取了建筑隔声等降噪措施。

（3）验收检测结果

验收检测结果表明，项目东、南、西、北厂界昼、夜噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

4、固废

（1）环评批复要求

按“减量化、资源化、无害化”处置原则， 各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。项目运营期产生的废弃包装物、废料、收集石英粉尘、不合格品、生活垃圾等，废弃包装物、废料、收集粉尘、不合格品外售综合利用；职工生活垃圾、污泥交由环卫部门统一收集处理。一般固体废物暂存场所，按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18299-2001）及2013年修改清单要求建设。

（2）现场核查情况

项目运营期产生的废弃包装物、废料、收集粉尘、不合格品外售综合利用；职工生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18299-2001）及2013年修改清单要求建设了一般固体废物暂存场。

5、其他环境保护要求

（1）环评批复要求，按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和《报告表》要求，规范设置排污口和环境保护标志牌，便于采样和监测。本项目设雨水排放口1个、废水排放口（生活污水）1个、废气排放筒2个。须在厂界配置在线监测设备，其中厂界大气扬尘自动在线监测设备不少于2套，并与我局监控平台实现联网；须在厂区正门等显著位置，设置大气污染物排放浓度指标电子公示牌，向社会实时公示颗粒物等污染物排放浓度。

（2）经核查，厂区内按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和《报告表》要求，设置了排污口和环境保护标志牌。本项目设雨水排放口1个、废水排放口（生活污水）1个、废气排放筒2个。本项目在厂界设置了PM2.5和PM10在线监测设备，未进行联网；并在厂区显著位置，设置了大气污染物排放浓度指标电子公示牌，向社会实时公示颗粒物等污染物排放浓度。

五、工程建设对环境的影响

项目建设规模、地点和防治污染的措施均未发生重大变动，建设过程中未造成重大环境污染，验收监测结果表明：验收监测期间，废水、废气、噪声均能达标排放，项目建设对周边环境影响较小。

六、验收结论

新沂市万和矿业有限公司年产8000吨石英制品技改扩建项目竣工环境保护验收的程序、资料基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，检测结果表明，项目废水、废气、厂界噪声能达标排放。

同意新沂市万和矿业有限公司年产8000吨石英制品技改扩建项目通过竣工环境保护验收。

七、建议和要求

完善各项环境保护管理制度。严格执行各项规章制度和操作规程，保证污染防治设施的正常运转，确保各项污染物稳定达标排放。

验收组长：

新沂市万和矿业有限公司（盖章）

2021年 4月 10日