徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目竣工环境保护验收意见

2021年4月15日，徐州骏嘉房地产开发有限公司组织了徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目竣工环境保护验收评审。参与评审的有徐州骏嘉房地产开发有限公司、徐州市工程咨询中心有限公司（验收报告编制单位）、专家（名单附后）等人员共5人。

通过查阅建设项目环境影响报告书、竣工环境保护验收检测报告、项目验收环保工作总结及相关材料，根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求，经认真讨论形成环保验收意见如下：

一、工程建设基本情况

徐州骏嘉房地产开发有限公司（以下简称“徐州骏嘉”）成立于2017年8月7日，营业执照统一社会信用代码：91320300MA1Q1WE8XA，法定代表人为陈元来。公司注册资本为9000万美元，经营范围为：房地产开发经营，自有房地产经营服务，物业管理。

徐州骏嘉投资160000万元于铜山区黄山路西侧、楚河路南侧建设2017-29号地块项目。项目总占地面积62066.75m2，建筑面积197362.74m2。本项目已取得《江苏省投资项目备案证》（徐高审[2017]010036号），已于2018年4月4日取得《关于对徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目环境影响报告表的批复》（徐高审经[2018]25号）。

本次验收范围为徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目14栋住宅楼，及建设有商业、服务用房、配电室、地下室、车库等配套设施。根据企业提供资料，本次验收项目占地面积62066.75m2，总建筑面积为197362.74m2。小区配套建设供电、供水管网、通讯、消防等公用工程以及室外道路、景观绿化等配套设施。本次验收涉及入住居民为1321户，人口约3963人。

# 二、本次验收项目变更情况

本项目建设与环评一致。

三、环境保护设施建设及验收检测情况

1、废水

（1）环评批复要求，严格按照“雨污分流、清污分流”的要求建设排水系统。施工期及营运期产生的各类废水经处理后达到铜山新城污水处理厂和龙亭污水处理厂接管标准，经截污管网排入铜山新城污水处理厂处理，若铜山新城污水处理厂负荷过载时，再通过4#污水泵站并经专门输水管道进入龙亭污水处理厂处理。

（2）经现场核查，本次验收项目生活污水经化粪池处理，在验收检测期间，该项目主体工程及配套的环保治理设施已建设完成，但项目尚未上房，暂无废水产生。

2、废气

（1）环评批复要求，项目施工期建筑工地应实行封闭施工，落实临时堆放、运输、装卸等过程的扬尘防治措施。施工现场设置围栏，作业面和道路应适当洒水，运输车辆密闭防尘并及时清洗，开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，施工工地内堆放的物料进行覆盖，禁止使用袋装水泥、现场搅拌混凝土和砂浆，确保施工期粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。运营期居民烹饪的厨房油烟应经油烟净化装置处理达标后通过内置附璧烟道至楼顶排放；加强地面停车场周围绿化，地下停车场设置通排风系统，确保汽车尾气对周围环境无影响；垃圾收集箱应合理布局且保持清洁，确保垃圾臭气对环境不造成影响。

（2）经现场核查，本次验收项目在验收检测期间，该项目主体工程及配套的环保治理设施已建设完成，但项目尚未上房，暂无废气产生。

3、噪声

（1）环评批复要求，切实做好施工期噪声污染防治工作，选用低噪声施工方式和机械，在敏感目标附近施工应采取设置移动声屏障等有效隔声降噪措施，禁止在22:00时至次日6: 00时期间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。施工期噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准。项目营运期电梯、空调等设备噪声、居民区噪声等，采取多形式绿化、隔声减振、合理布局等有效措施达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008）2类标准。

（2）经现场核查，本次验收项目选用建筑隔声、减振、吸声材料、隔音玻璃等措施，减轻对周围环境的影响。

（3）经现场监测，本次验收项目场界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求。

4、固体废弃物

（1）环评批复要求，按固废“资源化、减量化、无害化”处理处置原则落实各类固废收集、综合利用及处理处置措施。建筑垃圾应严格按照《徐州市城市建筑垃圾和工程渣土管理办法》(徐州市人民政府令第88号)的要求进行处理。生活垃圾、化粪池污泥由环卫部门定期统一处理，做到固体废弃物零排放。

（2）经现场核查，在验收检测期间，该项目主体工程及配套的环保治理设施已建设完成，但项目尚未上房，暂无固废等产生。

5、其它环境保护要求

（1）环评批复要求，本项目不设餐饮、娱乐类等易造成环境空气污染的商业设施，涉及的商业及其他服务业态，按要求另行报批。经现场核查，本次验收项目不设餐饮、娱乐类等易造成环境空气污染的商业设施。

（2）环评批复要求，按《江苏省北污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)的要求设置各类排污口和标志。经现场核查，本次验收项目均规范设置了各类排污口和标志。

6、总量控制指标

根据环评，项目废水接管量：196483t/a，其中：COD：55.0t/a、BOD5：23.6t/a、SS：25.5t/a，氨氮：5.5t/a，总磷：0.59t/a。废水排放量：196483t/a，其中COD：9.82t/a，BOD5：1.96t/a，SS：1.96t/a，氨氮：0.98t/a，总磷：0.098t/a。本次验收期间，业主暂未居住，无废水产生。

四、验收结论

徐州骏嘉房地产开发有限公司组织了徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目竣工环境保护验收的程序、资料基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，检测结果表明，项目噪声能达标排放。

同意徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目通过竣工环境保护验收。

五、建议和要求

加强化粪池等污染防治措施运行和管理，完善环保设施管理制度。

验收组长：

徐州骏嘉房地产开发有限公司（盖章）

2021年4月15日